Zamawiający Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o.

Wykonanie analizy transportowej dla rejonu ERGO ARENY

Zakres zamówienia obejmuje:

Opracowaną analizę należy uzgodnić z Biurem Rozwoju Gdańska i uzyskać opinię 
z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Powinna ona konsumować poniższe założenia:

- Celem analizy jest określenie wpływu planowanego potencjału inwestycyjnego obszaru objętego projektem mpzp nr 0157 oraz mpzp nr R-4/01, oraz ocena w jaki sposób jego potencjał wpłynie na istniejący i planowany układ transportowy.

- Analizę należy wykonać w oparciu o transportowy model symulacyjny miasta Gdańska 
– zgodnie z Zarządzeniem Nr 1740/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska.

- Zakres przestrzenny analizy ruchu został przedstawiony w załączniku 1. W załączniku została też określona lokalizacja punktów pomiarowych natężenia ruchu kołowego (SK1-SK10). W przypadku utrzymującego się stanu epidemicznego dopuszcza się wykorzystanie historycznych pomiarów natężenia ruchu dla analizowanego obszaru - powiększonych o roczny wskaźnik wzrostu ruchu drogowego na poziomie 3,3% - odpowiadający średniemu rocznemu wzrostowi wskaźnika motoryzacji w Gdańsku w latach 2014-2018 (nie starszych niż z 2017 roku), a w przypadku powrotu sytuacji ruchowej sprzed stanu epidemicznego należy wykonać pomiary i zaktualizować analizę ruchu. W przypadku wykorzystania pomiarów historycznych ich zakres należy uzgodnić z Zamawiającym. O konieczności wykonania pomiarów ruchu decyduje Zamawiający.

- W analizie należy uwzględnić planowany potencjał rozwojowy zgodny z załącznikiem 2 i 3  
z podziałem na horyzonty czasowe (prognoza na lata 2025, 2030, 2045). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości potencjałów w trakcie trwania analizy.

- Należy wykonać ocenę stanu istniejącego systemu transportowego zawierającą opis istniejącej obsługi transportowej analizowanego obszaru i panujących warunków ruchu oraz analizę możliwości zniwelowania występujących obecnie niekorzystnych zjawisk ruchowych.

- Należy określić sposób obsługi transportowej analizowanego obszaru planu nr 0157 oraz planu nr R-4/01 wraz z przedstawieniem koncepcji obsługi transportowej (w formie graficznej). Punktem wyjściowym analiz powinna być koncepcja sporządzona na potrzeby mpzp nr 0157 oraz mpzp nr R-4/01 (załącznik 4).

- Należy scharakteryzować parametry urbanistyczne planowanych terenów inwestycyjnych mających wpływ na generację podróży/ruchu (powierzchnia całkowita i powierzchnia użytkowa z podziałem na funkcje, wskaźnik i liczba miejsc parkingowych, liczba miejsc pracy itd.) oraz określić jej wielkość.

- Analizę należy przeprowadzić w dwóch scenariuszach:

Scenariusz 1 - trzy horyzonty czasowe dla godziny szczytu porannego i popołudniowego 
w typowym dniu roboczym

- prognoza na rok 2025 (po oddaniu inwestycji) – prognoza krótkoterminowa, stan zdeterminowany

- prognoza na rok 2035 – prognoza długoterminowa, stan perspektywy

- prognoza na rok 2045 – prognoza długoterminowa, stan wypełnienia struktur

Scenariusz 2 - trzy horyzonty czasowe na dzień imprezy masowej przy założeniu wypełnienia hali na poziomie 100%

- prognoza na rok 2025 (po oddaniu inwestycji) – prognoza krótkoterminowa, stan zdeterminowany

- prognoza na rok 2035 – prognoza długoterminowa, stan perspektywy

- prognoza na rok 2045 – prognoza długoterminowa, stan wypełnienia struktur

Niezbędne dane pomiarowe natężenia ruchu i generacji ruchu należy wykonać dla imprezy masowej dla której wypełnienie hali jest na poziomie minimum 80% - optymalnie 100%. Wybór imprezy masowej nastąpi na podstawie sprzedanych biletów w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zakres merytoryczny założeń do analizowanych scenariuszy należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Analizę wpływu planowanego potencjału inwestycyjnego projektu mpzp 0157 oraz R-4/01 na układ transportowy należy odnieść do stanu bezinwestycyjnego w poszczególnych horyzontach czasowych. Stan bezinwestycyjny rozumiany jest jako sposób zagospodarowania analizowanego obszaru bez planowanych inwestycji.

- W poszczególnych horyzontach czasowych należy uwzględnić planowany rozwój ogólnomiejskiego układu transportowego – drogowego i transportu zbiorowego – zgodnie 
z przyjętym etapowaniem  w transportowym modelu symulacyjnym miasta Gdańska. 
W horyzoncie czasowym na rok 2025 należy rozważyć dodatkowo wariant nieuwzględniający realizacji Nowej Spacerowej i Zielonego Bulwaru. Szczególną uwagę należy zwrócić na planowany układ transportowy mający największy wpływ na analizowany obszar tj.: Zielony Bulwar Z 1x2+buspas, Nowa Bursztynowa L 1x2, planowana droga publiczna od skrzyżowania z ul. Gospody do skrzyżowania Zielony Bulwar – tzw. Nowa Bursztynowa oraz planowa droga publiczna od północnego wjazdu do Ergo Areny wzdłuż ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Łokietka. (zgodnie z załącznikiem 4)

- Należy określić czy planowany potencjał inwestycyjny założony w projekcie planu nr 0157 oraz projekcie planu nr R-4/01 jest akceptowalny pod względem warunków ruchu panujących 
na układzie uliczno-drogowym analizowanego obszaru.

Należy zaproponować dla każdego z horyzontów czasowych rozwiązania niwelujące wpływ planowanej inwestycji niedrogowej na układ transportowy. W przypadku zaproponowania zmian w systemie transportu zbiorowego należy przedstawić przyjęte założenia, wyniki prognoz potoków pasażerskich (na podstawie skalibrowanego modelu stanu istniejącego do pomierzonych wartości) oraz ich wpływ na zmiany na układzie uliczno-drogowym.

- Należy określić w jaki sposób realizacja planowanego układu transportowego w analizowanym obszarze (Zielony Bulwar Z 1x2+buspas, tzw. Nowa Bursztynowa L1x2) wpłynie na wielkość 
i warunki ruchu na istniejącym układzie (w szczególności na ul. Gospody).

- Należy przedstawić graficznie udział procentowy dodatkowego ruchu związanego 
z planowaną inwestycją niedrogową na wszystkich analizowanych skrzyżowaniach i zjazdach z wyszczególnieniem poszczególnych wlotów i relacji. Pozwoli to na pełną ocenę wpływu ruchu generowanego przez planowaną inwestycję.

- W ramach analizy należy określić zapotrzebowanie na miejsca parkingowe oraz wskaźnik parkingowy na potrzeby procedowanych mpzp. Analizowane zagospodarowanie, w obszarze objętym przystąpieniami do sporządzania mpzp, należy traktować jako spójny funkcjonalnie obszar, w ramach którego zakłada się wymianę miejsc parkingowych miedzy poszczególnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. W analizie należy założyć, że minimalna liczba miejsc postojowych obsługujących halę widowiskowo-sportową Ergo Arena, pozostanie na poziomie obecnym – około 725 miejsc parkingowych. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla planowanych obiektów należy określić na podstawie generacji ruchu istniejących obiektów o takiej samej funkcji (wybór obiektów i okres badań należy uzgodnić z Zamawiającym). Rozpatrywane są następujące funkcje:

  - TEREN 22: lodowisko PU=9500, hala sportowa PU= 8000, basen PU=12000, handel i gastronomia = 2500,

  - TEREN 23: hotel, SPA i gastronomia PU = 6500 m2,

  - TEREN 24: hotel, SPA PU = 4700 m2, hala treningowa PU= 800 m2, Biura = 8000 m2

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany funkcji i ich wielkości w trakcie trwania analizy.

- Należy uwzględnić w opracowaniu warunki ruchu pieszego i rowerowego w obrębie planowanej inwestycji: bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, wygodę i bezpieczeństwo dojścia do planowanej inwestycji m. in. z przystanków komunikacji zbiorowej (lokalizacja przejść dla pieszych, przeanalizowanie stanu istniejących chodników oraz wskazanie, dokąd w związku z ruchem pieszych generowanym przez planowaną inwestycję prowadzić będą potoki pieszych).

- Dla analizowanego obszaru należy wykonać mikrosymulację ruchu obejmującą szczyt poranny oraz popołudniowy, uwzględniającą wpływ planowanej zabudowy na system transportowy dla poszczególnych horyzontów czasowych.

- Zakres zamówienia obejmuje również aktualizację analizy ruchu w oparciu o dodatkowe pomiary wykonane w przypadku powrotu sytuacji natężenia ruchu do okresu sprzed stanu epidemii. O konieczności aktualizacji decyduje Zamawiający.

- Zakres merytoryczny analiz należy uzgodnić z Zamawiającym.

Załącznik:

- Załącznik 1 – Zakres przestrzenny opracowania i lokalizacja punktów pomiarowych

- Załącznik 2 – Prognozowane przyrosty  powierzchni użytkowej w poszczególnych horyzontach czasowych w obszarze analizy.

- Załącznik 3 – Planowany potencjał rozwojowy

- Załącznik 4 – Koncepcja obsługi transportowej obszaru

Załącznik 1 –Lokalizacja punktów pomiarowych

Załącznik 2 – Planowany potencjał rozwojowy

Załącznik 3 – Planowany potencjał rozwojowy

| nr terenu | powierzchnia terenu (m2) | przyrost 2025 (powierzchnia użytkowa w m2) | przyrost 2035 | Prognoza/ przyrost 2045 | Przyrost miejsc parkingo- wych | przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOPOT |
| 1 | 8000 | 7800 | - | - | 160 | mieszkaniówka wielorodzinna - 100% |
| 2 | 13500 | 10500 | - | - | 260 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe - 100% |
| 3 | 8500 | 4500 | - | - | 90 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, gastronomia, kultura - 100% |
| 4 | 40000 | 3000 | - | - | 60 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe, kluby żeglarskie - 100% |
| 5 | 6500 | 4000 | - | - | 45 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, gastronomia, - 100% |
| 6 | 15200 | 8000 | - | - | 120 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, gastronomia, - 100% |
| 7 | 29000 | 4000 | - | - | 80 | usługi sportów wodnych, camping, baseny, gastronomia – 100% |
| 8 | 21600 | - | - | 15200 | 300 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, gastronomia, pole namiotowe- 100% |
| 9 | 83000 | - | - | 25000 | 515 | mieszkaniówka wielorodzinna - 90%, usługi podstawowe – 10% |
| 10 | 105500 | - | - | 22000 | 550 | obsługa rekreacji, sport, kultura, lecznictwo uzdrowiskowe, biura – 100% |
| 11 | 2100 | 1800 | - | - | 35 | mieszkaniówka wielorodzinna– 100% |
| 12 | 7500 | 1000 | - | - | 50 | usługi sportu i rekreacji, - 100% |
| 13 | 44500 | 400 | - | - | zakaz urządzania parkingów | tereny sportu i rekreacji, teren bezpośredniej ochrony ujęć wody – 100% |
| 14 | 16000 | - | 4000 | - | 100 | usługi zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe, hotele, pensjonaty, gastronomia, dom studencki- 100% |
| razem |  | 45000 | 4000 | 70200 | 2365 |  |

| GDAŃSK |
| --- |
| 15 | 14400 | - | 20000/ 3500 | - | 500 | mieszkaniówka – 80%, usługi, handel – 20% /parking kubaturowy ogólnodostępny |
| 16 | 10800 | 17500 | 7500 | - | 700 | usługi handlu, biura, przychodnia zdrowia – 100% w 25r. 30% mieszkaniówka/70% usług w 35r. |
| 17 | 5000 | 4000 | - | - | 80 | usługi (hotel?) – 100% |
| 18 | 7900 | 6500 | - | - | 160 | mieszkaniówka -100% |
| 19 | 6900 | 6500 | - | - | 160 | hotel, apartamenty – 100% |
| 20 | 39000 | 4500 | 14000 | - | 440 | Hotel, apartamenty – 100% |
| 21 | 46500 | - | - | 13000 | 260 | Pensjonaty, apartamenty – 100% |

| PLANOWANE INWESTYCJE WOKÓŁ HALI ERGO ARENA WG PROJEKTU MPZP |
| --- |
| 22 | 25000 | - | 32000/ 31000 | - | 1250 | usługi sportu i rekreacji, gastronomia, handel <2000m2 – 100% /parking kubaturowy ogólnodostępny |
| 23 | 7000 | - | 6500 | - | 130 | hotel, SPA - 80%, strefa wejściowa do hali, gastronomia – 20% |
| 24 | 10500 | - | 13500 | - | 330 | hotel, SPA – 35%, hala treningowa – 5%, usługi, biura – 60% |
| razem |  | - | 52000 | - | 1710 |  |

*opracowanie własne BRG

Termin wykonania opracowania: określa wykonawca wskazując ilość tygodni od zawarcia umowy lub datę końcową wykonania opracowania.

Z wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na powyższe opracowanie.

W wycenie należy uwzględnić przekazanie praw autorskich Zamawiającemu w zakresie dalszego wykorzystania opracowania na wszelkich polach.

Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową, płatna w terminie do 14 dni od odebrania opracowania bez zastrzeżeń.

Kryterium wyboru – najniższa cena.

Zamawiający zakłada możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących warunków zamówienia z wykonawcami, którzy złożyli potencjalnie najkorzystniejsze oferty.

Oferty	należy przesłać do dnia 16.06.2020r. na adres email przetargi@ergoarena.pl

Osoba do kontaktu: Sławomir Piotrowski tel. 784-073-119